## Slide 1
이산 푸리에 변환(FFT)을 활용한 주파수 도메인
대역 제한형 능동 소음 제어(ANC) 시스템 설계 및 실험
■ 융합 교과 심화 탐구 발표: 물리학 II (파동과 간섭) · 미적분 (삼각함수) · 정보 (디지털 신호 처리)
발표자 : 원묵 고등학교 2학년 전승민

## Slide 2
물리II 융합
1. 탐구 동기 및 연구 목적
● 탐구 이유
평소 노이즈 캔슬링 이어폰과 헤드폰을 자주 사용하며 그 작동 원리에 호기심이 생겼습니다. 관련 자료를 조사하던 중, 소음을 상쇄하는 핵심 원리가 '푸리에 변환'을 통해 소음의 정반대 주파수(소리 파동)를 생성하는 것임을 알게 되었습니다. 교과 과정에서 배운 수학적·과학적 개념이 일상 속 기술에 어떻게 적용되는지 흥미를 느끼게 되었고, 이를 컴퓨터 프로그래밍을 통해 직접 구현하고 검증해보고 싶어 탐구를 시작하게 되었습니다.
● 탐구 목표
주파수 제어 원리 이해: 푸리에 변환을 활용하여 주변 소음 중 원하는 특정 소음 유무를 파악하고, 이를 상쇄하는 반대 파동의 생성 메커니즘을 이해한다.
파이썬 시뮬레이터 구현: 프로그래밍 언어(Python)를 활용하여 실제 소음 데이터를 변환하고 상쇄 시키는 과정을 눈으로 확인할 수 있는 가상의 노이즈 캔슬링 소프트웨어를 직접 제작한다.
소음 감쇄 조건 분석: 차단하고자 하는 소음의 주파수 범위(낮은 음, 높은 음)와 소리의 크기(게인) 설정을 변화시키며, 어떤 조건에서 소음이 가장 효과적으로 줄어드는지 정량적으로 비교·관찰한다.

## Slide 3
물리II
2. 이론적 배경 (1) - 파동의 중첩과 간섭
● 소리의 파동성과 상쇄 간섭
- 소리는 공기의 소밀 상태 변화로 진행하는 종파이며, 여러 파동이 겹치면 매질의 변위는 각 파동의 변위 합과 같아지는 '중첩의 원리'를 따름. - 두 파동의 위상차가 180도(π rad)를 이룰 때 변위의 상쇄를 통해 에너지가 소멸하는 '상쇄 간섭' 발생.
● 소음 상쇄의 수학적 모델링
- 주기적인 소음 성분: x(t) = A * sin(w*t + phi) - 제어 반대파 생성: y(t) = -g * A * sin(w*t + phi) (g: 안티 노이즈 게인) - 합성 잔여 신호(Residual): x(t) + y(t) = (1 - g) * A * sin(w*t + phi) - 게인 제어 g -> 1에 가까워질수록 합성 진폭은 0에 수렴하여 완전한 소음 제거 달성 가능.

## Slide 4
미적분 정보
3. 이론적 배경 (2) - 푸리에 변환과 주파수 도메인
● 시간 영역에서 주파수 영역으로의 변환
- 자연의 실제 소음은 불규칙한 삼각함수들이 복합적으로 섞인 비주기 신호. - 이를 주파수 성분(크기와 위상)으로 분해하기 위해 '이산 푸리에 변환(DFT)' 수학 기법을 도입.
● 이산 푸리에 변환(DFT) 및 고속 푸리에 변환(FFT)
- DFT 공식: X(k) = Σ [x(n) * e^(-i * 2π * k * n / N)] (오일러 공식을 통한 지수 함수 분해) - 실시간 처리를 위해 연산 단계를 복잡도 O(N^2)에서 O(N log N)으로 단축시키는 FFT 알고리즘 사용.
● Hann Windowing(창 함수)
- 프레임 한계에서 생기는 잘림 노이즈(Spectral Leakage) 차단을 위해 윈도우 마스크 적용.

## Slide 5
정보
4. 실시간 ANC 시스템 아키텍처 및 닫힌 루프
● 신호 제어 프로세스 아키텍처
1. [입력 단계] 마이크 장치(48,000Hz)로부터 오디오 신호 버퍼 프레임(1024 샘플) 수집. 2. [전처리 단계] 잘린 프레임 경계 오차 완화를 위한 Hann Window 함수 적용. 3. [분석 단계] 고속 푸리에 변환(FFT)을 수행하여 복소 주파수 스펙트럼 획득. 4. [주파수 제어] 튜닝 필터 대역(lowFreq ~ highFreq) 내부의 성분에만 -gain을 곱함. 5. [합성 단계] 복소 스펙트럼에 대한 대칭 미러링(Mirroring)을 재구성하여 신호 왜곡 방지. 6. [복원 단계] 역 고속 푸리에 변환(IFFT)을 거쳐 시간 영역 반대파로 신호 복원. 7. [출력 단계] 스피커 아웃풋으로 상쇄 간섭음 방출.
● 실시간 통계 및 피드백 지표
- 입력 및 출력 신호에 대한 RMS(Root Mean Square) 기반 에너지를 dB 스케일로 실시간 변환. - 입력 신호 에너지와 잔여(소음+반대파) 신호 에너지 편차 분석을 통한 감쇄 저감량 측정.

## Slide 6
정보 코딩
5. 핵심 알고리즘 구현 코드 및 복소 대칭 처리
● 주파수 영역 복소수 제어 및 미러링 대칭 맵핑
- 푸리에 스펙트럼에서 시간 신호로 IFFT 복원 시, 허수부가 사라지고 안정한 실수가 출력되기 위해선 켤레 복소수(Conjugate Symmetric) 대칭 쌍이 정확히 쌍을 이뤄 존재해야 함.
● 핵심 제어 코드 분석 (파이썬 모듈 `engine.py` 발췌)
- FFT 이후 인덱스 루프 돌며 타겟 대역에 게인 적용 및 반대편 인덱스(mirror = fft_size - k)에 대칭 주입:
spectrum = compute_fft(windowed_in) for k in range(fft_size // 2): if low_bin <= k <= high_bin: output_spectrum[k] = -spectrum[k] * anti_noise_gain if k != 0: output_spectrum[fft_size - k] = -spectrum[fft_size - k] * anti_noise_gain

## Slide 7
정보 디자인
6. 사용자 TUI 대시보드 및 가상 오디오 런타임
● 텍스트 기반 대시보드(TUI) 설계
- Textual 프레임워크와 Rich를 활용하여 터미널 내에서 구동되는 미려한 실시간 UI 화면 구성. - 가로 폭에 최적화하여 512 버킷 주파수 크기를 유니코드 블록으로 실시간 출력. - 설정 대역의 범위(lowFreq ~ highFreq)는 그래프 상에 밝은 초록/시안색으로 실시간 색상 강조.
● 가상 오디오 시뮬레이션 모드(Fallback)
- 마이크/스피커 하드웨어 사용이 차단된 환경에서도 탐구가 가능하도록 가상 신호 엔진 내장. - 440Hz 소음 사인파 및 랜덤 백색 노이즈를 내장 발생시켜 대역 차단 시뮬레이션 완벽 구동.

## Slide 8
물리II 실험
7. 실험 결과 분석 및 데이터 정량 관찰
실험 조건 | 제어 주파수 대역 | 안티 게인 | 입력 소음 (dB) | 잔여 소음 (dB) | 감쇄 효과 (dB)
저주파 대역 차단 | 20 Hz ~ 280 Hz | 0.85 | -35.2 dB | -51.5 dB | 16.3 dB 감쇄
음성대역 필터링 | 250 Hz ~ 2500 Hz | 0.65 | -41.0 dB | -50.2 dB | 9.2 dB 감쇄
광대역 노이즈 제어 | 50 Hz ~ 5000 Hz | 0.55 | -28.4 dB | -34.1 dB | 5.7 dB 감쇄
고게인 왜곡 실험 | 50 Hz ~ 1200 Hz | 0.95 | -35.0 dB | -30.2 dB | 4.8 dB 증폭 (왜곡)
● 주요 실험 결론 분석
1. 저역 프리셋(20~280Hz)의 경우 가청 소음 중 중저음 진동 소음을 효과적으로 억제해 최대 16.3dB 감쇄에 도달함. 2. 게인을 임계치 이상(0.95 이상)으로 과도하게 증폭시킬 경우 샘플 한계를 초과하는 파열 왜곡(Clipping)으로 인해 잔여 레벨 소음이 역으로 4.8dB 증폭되는 역효과(Feedback Loop 오작동) 현상 규명.
3. 그러나 노리즈 캔슬링 이어폰, 헤드폰과 같이 주변 소음을 100% 가깝게 없애지 못한 한계가 발생 함

## Slide 9
결론
8. 탐구 결론 및 향후 발전 과제
● 탐구 성과 및 물리적 의의
- 파동의 중첩과 삼각함수 물리 공식의 소프트웨어적 알고리즘(FFT-IFFT) 설계를 통한 작동 모델 입증. - 주파수 한계 설계 및 오작동 제어 영역을 밝혀 상용 ANC 기기의 대역 경계 제어 필터링 메커니즘을 심화 이해함.
● 물리 공간의 오차 한계 원인 규명
- [연산 지연] 디지털 FFT 연산 소요 시간으로 인한 시차 위상 오차 발생. - [공간 반사] 소리가 마이크로폰에서 스피커로 나갈 때까지 공기 매질 내 반사파 등으로 인해 이론 수치 대비 간섭 상쇄도 감쇠.
● 향후 확장 탐구 과제
- 실시간 오차 에너지를 모니터링하여 가변 가중치로 최적의 억제 게인을 연속 갱신해나가는 적응형 필터인 LMS(Least Mean Squares) 알고리즘을 도입하여 2단계 시스템 구현 계획.